## Slide 1
Vannforsyning og reservevannforsyning i Follo
Nils Erik Pedersen

## Slide 4
(Sweco 2020)

## Slide 5
Likelydende vedtak i Ås.
Nordre Follo og Vestby har også vedtak om dagmulkter

## Slide 7
Glitrevannverket
Asker og Bærum vannverk (ABV)
Oslo kommune (VAV)
Oppegård vannverk (Stangåsen)
MOVAR
Nedre Romerike vannverk (NRVA)
FREVAR
Baterød vannverk
(Sarpsborg)
Isesjø vannverk
(Sarpsborg)
GLOMMA
Holsfjorden
GLOMMA
GLOMMA
Maridalsvannet
Elvåga
Glitre
Røysjø
(Holsfjorden)
Vannsjø
Gjersjøen

## Slide 8
1,2 mrd. for ledningsnett i Follo

## Slide 10
Grove estimater basert på en rekke forutsetninger med stor grad av usikkerhet!

## Slide 11
Betydelig vekst i avløpsgebyret fremover

## Slide 12
Glitrevannverket
Asker og Bærum vannverk (ABV)
Oslo kommune (VAV)
Oppegård vannverk (Stangåsen)
MOVAR
Nedre Romerike vannverk (NRVA)
FREVAR
Baterød vannverk
(Sarpsborg)
Plan for videre arbeid:
Forhandling med Glitrevannverket IKS om langsiktige vannleveranser. 150 l/s i ordinær forsyning 250 l/s i en reservevannsituasjon.
Forhandlinger med MOVAR IKS. Gjensidig reservevannavtale 105 l/s
Nytt Baterød vannverk i Sarpsborg. Konsekvenser for vannbehandling og ledningsnett mellom Sarpsborg og Fredrikstad ved oppdimensjonering med 100-150 l/s. Mulighet for å frigjøre reservevannkapasitet hos MOVAR .
Nytt og oppgradert ledningsnett i Follo regionen. Dimensjonerende data, trasevalg og utfordringer. 250 l/s mellom Beston (Hurumlandet) og Bollerudåsen (Ski), 150 l/s mellom Ås og Vestby.
Kostnadsberegninger for alle nødvendige tiltak i regionen, både på vannbehandling og ledningsanlegg.
Overordnet ROS analyse for regionen som grunnlag for endelig dimensjonering.
Fordeling av kostnader basert på en forståelig kost/nytte vurdering.
Forhandling av leveringsavtaler og reservevannavtaler.
Politiske avklaringer og vedtak – juni 2024.